## Slide 1: REPORTE INCIDENCIAS IT + RED
Customer & Service Operations
2026 - Week 26

## Slide 2: Incidencias IT OSP/JZZ
Degradación / TEIDE / SL2
ID
Duración
Fecha
INC000004059314
25/06/2026 9:31
12h 29min
Impacto
Solución
Causa
  Dificultad en la operativa de atención en tienda al no poder realizar la suplantación de SFID.
  Afectación generalizada a tiendas Orange y BackOffice, con especial impacto en ATAC Guadalajara, Salamanca y Jerez.
  Desalineación entre sistemas GDU y Teide en la gestión de usuarios.
  Una modificación en GDU, lanzó una sincronización, provocando la eliminación de SFID en Teide para un conjunto de usuarios afectados.
  Reasignación por parte del soporte de los SFID a los usuarios afectados para restablecer el servicio.
  Apertura de análisis técnico para revisar el flujo de sincronización y control de cambios en GDU.

## Slide 3: Incidencias IT MM
Indisponibilidad / Prepago Qvantel / SL1
ID
Duración
Fecha
OPIT-917709
26/06/2026 17:53
3h 15min
Impacto
Solución
Causa
  Indisponibilidad de activaciones, recargas y bonos para las marcas de prepago de Lebara y Llamaya
  Lanzamiento masivo de bonos a Venezuela, de forma simultanea desde un gestor de campañas desconocido, que saturaron el sistema
  Para solventar la incidencia se detuvo la ejecución masiva de bonos para Venezuela, recuperando de esta manera el rendimiento habitual del aplicativo y mitigando el impacto

## Slide 4: Incidencias RED (> 5000 CLIENTES)
Pérdida de servicio FTTH y móvil en localidades de la provincia de MÁLAGA
ID
Duración
Fecha
22/06/2026 13:05
0h 31m
Impacto
Solución
Causa
Clientes de FTTH: 10,6K
7,3K clientes de móvil (32 nodos)
TTs MM/KRT: 33
TTs OSP/JZZ: 84
Llamadas/Consultas Brújula: 11
  Corte de fibra en red de Telefónica.
Recuperado tras intervención de TESA.
2606X52817 / 2606X52728
Pérdida de servicio móvil en localidades de la provincia de BADAJOZ
ID
Duración
Fecha
24/06/2026 2:03
0h 17m
Impacto
Solución
Causa
34,6K clientes de móvil (170 nodos)
Llamadas/Consultas Brújula: 3
  Ejecución del TPZ2026060297749 (migración de software a la versión 24.10.R7 de agregadores Nokia) coincidiendo con corte de TX de TFCA
Recuperado tras finalización del impacto del TP.
2606Y32050
Pérdida de servicio móvil en las provincias de Guadalajara, Ciudad Real y Toledo
ID
Duración
Fecha
25/06/2026 9:20
1h 30m
Impacto
Solución
Causa
3,4K clientes de móvil (45 nodos)
Llamadas/Consultas Brújula: 9
  Caída de 45 nodos RS VDF por un corte de fibra
Recuperado tras re-enrutar el servicio
2606Y84202

## Slide 5: Incidencias RED (> 5000 CLIENTES)
Pérdida de servicio móvil en la isla de La Palma (TENERIFE)
ID
Duración
Fecha
25/06/2026 12:15
12h 25m
Impacto
Solución
Causa
6,5K clientes de móvil (22 nodos)
Llamadas/Consultas Brújula: 443
  Caída de 22 nodos RS VDF por un doble corte de transmisión en red de Telefónica.
  Reportada al Ministerio al cumplirse los criterios definidos en cuanto a impacto y duración.
Recuperado tras recuperar TESA uno de los cortes.
2606Y92535
Pérdida de servicio FTTH y móvil en localidades de la provincia de VALENCIA
ID
Duración
Fecha
25/06/2026 16:55
2h 4m
Impacto
Solución
Causa
Clientes de FTTH: 58,6K
2,5K clientes de móvil (12 nodos)
TTs MM/KRT: 3.352
TTs OSP/JZZ: 4.410
Llamadas/Consultas Brújula: 80
  Doble corte de transmisión en red de Telefónica.
Recuperado tras reparar ambos cortes por parte de Telefónica.
2606Z04580

## Slide 6: Otras Incidencias RED
Saturación en enlaces IP Madrid-Sevilla afectando a clientes de marcas exMM en las regiones de ANDALUCIA y CANARIAS
ID
Duración
Fecha
22/06/2026 11:30
1h 50m
Impacto
Solución
Causa
Reducción de la capacidad de 800GB a 200GB
TTs MM/KRT: 60 (Fibra) + 290 (TV)
TTs OSP/JZZ: 0
  Corte de enlace de Lyntia entre Madrid y Sevilla debido a un corte eléctrico.
Servicio recuperado tras instalar grupo electrógeno por parte de Lyntia.
2606X47269