## Slide 1: RESUMEN EJECUTIVO INCIDENCIA- TT 2606S77393 - Problema de llamadas numeros IVRs de ATC exMM
Inicio: 09/06/2026 14:45:00
Duración: 3h 25m
IMPACTO
CAUSA
SOLUCION
Saturación del límite de conexiones/prefijos BGP en la interconexión con AWS (donde reside la plataforma Genesys), alcanzando el máximo configurado (15K), lo que provocó fallos de conectividad y ausencia de respuesta a las peticiones SIP
Durante el transcurso de la incidencia, se establecio que desde el día 06/06 había degradacin en las llamadas (no audio) pero no se llego a identificar el problema con origen en Red
Se conmuta del SBC principal al secundario empeorando la situación
Tras la revisión por parte del TMC IP, se aumenta el límite de prefijos de sesiones BGP de15k a 30k en 4 equipos Juniper de Madrid solventando así el problema
PUNTOS DE ACCION RELEVANTES
Se produjo una degradación progresiva del servicio de voz que evolucionó desde problemas de audio hasta la imposibilidad total de establecer llamadas.. El impacto se traduce en una disminución en llamadas entrantes/salientes de ATC (40K/54K) respecto al mismo intervalo de semana anterior.
La primera degradación del servicio se detecta el 06/06 pero se se solventa sin detectar impacto a nivel de red
Pain Point | Description | Owner | Forecast
Solución | Ampliación prefix-BGP para servicio AWS | TMC Acceso_Fijo | Cerrado
Detección | Implementar alarmas WARNING-limit sesiones BGP - BGP Down ICXs terceros en Autin | TMC Acceso_Fijo | W26
Detección | Auditoría de limites de prefijos de sesiones BGP | TMC Acceso_Fijo | Cerrado
Otros | Revisión arquitectura del servicio con Vertical-IP | TMC Acceso_Fijo | 10-jun
Detección | Monitorización llamadas números cortos MM | TMC Core_CS | W23
Solución | Informar Prefijos necesarios de AWS de Genesys a Ingenieria | TMC VOICE CSO | Cerrado

## Slide 2: RESUMEN EJECUTIVO INCIDENCIA- TT 2606S77393 - Problema de llamadas numeros IVRs de ATC exMM
Hora | Evento
15:16 | Se recibe ticket OPIT-906329 informando de cortes en llamadas entrantes de Genesys desde las 14:50.
15:49 | IM Kyndryl escala a CSO.
15:58 | CSO solicita apertura de SL1.
16:00 | Se abre incidencia masiva SL1 y bridge con equipos técnicos.
16:10 | Contacto con CS: cortes de llamadas. Se identifica posible problema en SBC AV (SBCAV03 - 95.169.254.204).
16:11 | Envío SMS INITIAL comunicando incidencia en Genesys (corte de llamadas entrantes).
16:14 | ASR indica inicio del problema a las 15:00; aparentemente recuperado momentáneamente. Se revisan trazas.
16:18 | Se observan caídas de enlaces NNI en gráficas.
16:20 | Se detectan eventos similares los días 06/06 y 07/06. Prueba: llamada muda tras 10s.
16:26 | Genesys indica sin problema en su plataforma. Se solicitan trazas.
16:30 | Se descarta inicialmente fallo en SBC. Se plantea reenrutado por redundancia.
16:34 | Errores 503 apuntan a posible incidencia en Genesys.
16:43 | Conmutación realizada. Pruebas: llamadas no cursan; el SBC parece enrutar pero no entrega llamada.
16:48 | Se decide volver a SBC inicial tras reinicio. Alternativa: SBC Barcelona.
16:51 | Se abre emergencia con Italtel.
16:57 | Finaliza reinicio nodo 1 del SBC.
16:58 | Italtel se incorpora al bridge.
17:05 | Se restablece tráfico. Detectan standby tras caída ICX contra Genesys. Se fuerza desde Genesys.

## Slide 3: RESUMEN EJECUTIVO INCIDENCIA- TT 2606S77393 - Problema de llamadas numeros IVRs de ATC exMM
Hora | Evento
17:08 | Intento de levantar agentes de Genesys sin éxito.
17:10 | Se solicita incorporación de Genesys al bridge.
17:20 | Tras nueva conmutación, mismo comportamiento: llamadas no cursan. Se envían trazas a Genesys.
17:22 | Todos los SBC (nodo 1, nodo 2 y Barcelona) presentan mismo problema.
17:28 | ACD de Genesys no responde a mensajes SIP OPTIONS.
17:34 | Balanceo a Barcelona sin éxito. Mensaje “no operativo”.
17:36 | Genesys se une al bridge.
17:46 | Genesys indica que no visualiza IDs de llamadas.
17:59 | Envío SMS UPDATE1: problema en IVR, SBCs no responden; revisión conjunta red + Genesys.
18:04 | BO IP revisa rutas; Italtel y Genesys analizan errores. Se identifica límite de prefijos AWS (15K).
18:05 | Se observa flapeo entre switch Italtel y Genesys (asociado a conmutaciones).
18:06 | Se amplía límite de prefijos de 15K a 30K.
18:11 | Prueba de llamada OK (IM Kyndryl).
18:14 | Confirmación: límite BGP estaba bloqueando tráfico. Servicio recuperándose.
18:16 | Confirmación con agencias: llamadas estables.
18:22 | Identificado problema estructural: AWS no filtra prefijos → saturación BGP. Acción: filtrar en LER.
18:31 | Envío SMS UPDATE2: ampliación de prefijos y servicio estable.
18:40 | Se agenda reunión de revisión. Cierre de bridge.
21:49 | SMS FINAL: servicio estable, incidencia resuelta.